E4-04-6

listopad 97

Czujniki temperatury ABB TCF

Czujnik w os³onie

Zaprojektowany w standardzie  CEN

Zastosowanie

Czujnik zosta³ zaprojektowany z przeznaczeniem do pomiaru temperatury w systemach ciep³owniczych oraz wszêdzie tam, gdzie jest wymagana najwy¿sza dok³adnoœæ i niezawodnoœæ.

Jest zgodny z now¹ europejsk¹ norm¹ dotycz¹c¹ pomiarów energii i ciep³a (EN1434)

Korzyœci

Czujnik posiada niezwykle ma³¹ ciepln¹ sta³¹ czasow¹.

Nowa g³owica przy³¹czeniowa posiada 2 lub 4 zaciski pod³¹czeniowe. Konstrukcja g³owicy zapewnia ³atwe pod³¹czenie przewodów.

Funkcje

Czujnik temperatury zawiera element pomiarowy Pt100 zamontowany w os³onie ze stali nierdzewnej. Sonda jest wykonana z polimeru i pe³ni równiez funkcje izolatora. Oznacza to, ¿e masa termiczna jest ma³a zapewniaj¹c wysok¹ dok³adnoœæ i bardzo szybk¹ reakcjê na zmianê temperatury.

Os³ona posiada znormalizowane po³¹czenie gwintowane R 1/2 ", które równie¿ jest wykonane ze stali nierdzewnej

Cieplna sta³a czasowa

Temp. wzglêdna %

Czas   ( sekundy )

Krzywa	A	:	Bez os³ony

Krzywa	B	:	Z os³on¹ i past¹ term.

Czujniki temperatury

Widok g³owicy pod³¹czeniowej

Czyjniki s¹ dostarczane parami, po sparowaniu zapewniaj¹ dok³adnoœæ pomiaru ró¿nicy temperatury mniejsz¹ ni¿ 0.05°C. Œrednia wartoœæ wszystkich produkowanych czujników w teœcie koñcowym wynosi 0.02°C.

Czujniki zosta³y tak zaprojektowane, aby zapewniæ jak najlepszy kontakt pomiêdzy elementem pomiarowym a strumieniem wody w celu uzyskania du¿ej dok³adnoœci i ma³ej sta³ej czasowej czujnika.

Zaciski pod³¹czeniowe przystosowane s¹ do wprowadzenia przewodów o maksymalnej œrednicy  9 mm.

Sposób zamawiania

Czujnik temperatury ABB 	T			#	F	####	#####

dostawa z os³on¹					       C F	||||	|||||

dostawa bez os³ony						S F	|||	|	|||||

sama os³ona									P F	||||	|||||

D³ugoœæ czêœci zanurzeniowej w mm

085|	|||||

120|	|||||

Przewód (max. 180 °C)									C	|||||

G³owica	polimer plastic									H	|||||

D³ugoœæ kabla w dm											xx|||

2 sparowane czujniki temp.  	 0 -   90 °C			C||

20 - 140 °C			N||

20 - 170 °C			H||

0 - 180 °C			T||

1 niesparowany czujnik temp   								U||

Kod kraju 																		 x|

(Patrz kody w rejestrze produktów)

Standartowe																		 0

Specialne																			 S

Przyk³ad zamówienia

ABB TCF 085H N20

Dane techniczne

Element pomiarowy 		Pt100

Typ resystora					IEC751

Zakres pomiarowy			0 -   90 °C

20 - 140 °C

20 - 170 °C

0 - 180 °C

Dok³adnoœæ pomiarowa

Temperatura					zgodnie z IEC751 klasa B

Ró¿nica temperatury

Graniczna					± 0,4 %t ± 0,08 ºC

Typowa						± 0,15 %t ± 0,02 ºC

D³ugœæ

Element pomiarowy		10 mm

Os³ona

Zanurzenie					85 and 120 mm

Œrednica						6 mm

Po³¹czenie						R 1/2 " zewnêtrzne

Materia³

Sonda							Polimer

Obudowa					Stal nierdzewna (1.4571)

Kable							Silicon

G³owica						Utwardzona szklana ¿ywica 												poliamidowa

Numer dopuszczenia SP:		SPWT  96:01

Zakres temp.   = 0 - 180 °C ,

Ró¿nica temp. = 2 - 100 °C

ABB Metering AB                       			Metering Polska Sp. z o.o.

ul. Beniowskiego 5

80-382 Gdañsk

Sweden 																	Tel:   (058) 554 9234   Fax:  (058) 554 9235

Wymiary w mm

# Text boxes

ABB